## Slide 1
TECHNICAL REPORT
MyINR v1 实验报告
NeRV 五项改进的实验评估 · 失败归因 · 改进策略
协议 NeRV-S/M/L · 150 epoch · 剪枝40% + 8bit对称量化 + 算术编码
数据 bunny (720p) + UVG 7 序列 (1080p, 3900 帧)
基线一致性 beauty 训练 PSNR 32.46 dB = 官方复现 32.46 dB
2026-09-05

## Slide 2
EXECUTIVE SUMMARY
结论速览: 一项有效, 一项更正后最强, 多模型路线失败
+0.45 dB
多尺度监督 A1
S 档等码率增益
32.46
基线一致性
beauty dB = 官方复现逐位对齐
+604%
完整多 clip I/P
bunny BD-rate
0.3%
自研算术编码
距符号熵差距
四个 Scene-Matters 辅助损失在本设定全部负贡献 (BD-rate +5% ~ +54%); 失败机理全部完成定量归因 (第 9-11 页)
v2 已按 UAR-NVC 正确形态重构 (GOP/GOM + RQEC-lite + II 初始化 + 步数对齐), GPU 空闲后自动重跑验证
数据: MyINR runs/ · git v1=99a568d · 协议 NeRV 150ep+剪枝40%+8bit量化+算术编码

## Slide 3
SETUP
实验设置: 与官方复现严格同协议
锚点
MyINR baseline 模式 = 原版 NeRV: 单帧 batch=1 / single-res / Fusion6 / Adam 5e-4 cosine / 150 epoch
压缩管线
渐进全局 L1 剪枝(保留40%) → 逐通道 8bit 对称量化(零对齐) → 自研 CACM87 算术编码
码率点
模型规模 S / M / L (3.2M / 6.5M / 13.0M 参数), 位深固定不作码率旋钮
指标
BD-rate (PCHIP, JVET 口径, 纯 numpy 实现), 负值 = 省码率; 每配置 3 个码率点
消融
bunny 13 个配置 × 3 档 (A1→A10, ours, ourspar) + 诊断实验 (W/X/Y 系列)
基线一致性验证
32.46
dB
beauty dense 训练 PSNR
= 官方仓库复现值(逐位一致)
数据: MyINR runs/ · git v1=99a568d · 协议 NeRV 150ep+剪枝40%+8bit量化+算术编码

## Slide 4
METHOD
五项改进 → 实现 → 码率处理
改进项 | 实现 | 码率
CRSPE 每帧内容嵌入 | 可学习逐帧空间码 (N,4,9,16) 融入 MLP 特征 | 逐帧 8bit 编码计入
FFT 频域损失 | L1(rFFT2 范数), λ=0.1 | 零码率
伪标签光流约束 | 金字塔 LK 伪标签 + 光流头 + 可学习置信度 | 辅助头不计码率
TCL 时序对比 | AlexNet 嵌入 + EMA 库 + 高斯先验 InfoNCE | 零码率
dynamicAL 帧权重 | 探针 8ep 梯度范数; v1 损失调制 / 更正后采样 | 零码率
多尺度频率分解 | 逐 stage head + max-pool 金字塔 + HFB | head 参数计入
场景切分 + 多模型 I/P | 余弦距离+动态突变切分; I 剪枝 dense / P 差分编码 | I + ΣΔ 级联
数据: MyINR runs/ · git v1=99a568d · 协议 NeRV 150ep+剪枝40%+8bit量化+算术编码

## Slide 5
RESULTS · BUNNY
bunny 全消融: 三码率点 PSNR@bpp 与 BD-rate
配置 | S 档 | M 档 | L 档 | BD-rate
base (锚点) | 29.37 @104 | 32.54 @205 | 36.30 @407 | anchor
A1 多尺度监督 | 29.82 @104 | 32.20 @205 | 34.81 @408 | +6.0%
A3 +FFT | 29.62 @109 | 33.06 @210 | 34.58 @413 | +5.2%
A4 +光流约束 | 29.80 @109 | 32.11 @210 | 34.46 @414 | +12.0%
A5 +TCL | 28.75 @109 | 30.81 @210 | 33.05 @413 | +54.0%
A6 +帧权重(损失调制) | 28.77 @109 | 30.80 @210 | 33.00 @413 | +54.3%
A7 单模型全模块 | 28.82 @109 | 30.97 @210 | 33.27 @413 | +47.8%
A8 场景切分多 clip I/P | 24.92 @224 | 27.41 @435 | 30.09 @862 | +604.1%
数据: MyINR runs/ · git v1=99a568d · 协议 NeRV 150ep+剪枝40%+8bit量化+算术编码

## Slide 6
RESULTS · CHART
S 档等码率对照: 仅多尺度监督超过基线
Chart: PSNR (dB)
| base | A1 多尺度 | A3 +FFT | A4 +光流 | A5 +TCL | A6 损失调制 | A7 全模块 | 多clip I/P
PSNR | 29.37 | 29.82 | 29.62 | 29.8 | 28.75 | 28.77 | 28.82 | 24.92
A1 多尺度: S 档 +0.45 dB (等码率), M/L 档回退(均匀 1/5 损失加权拖累)
A6 帧权重(损失调制): 诊断显示低权重帧被饿死, 正确形态为资源采样(v2)
多 clip I/P: 更差且更贵, 机理见后页
数据: MyINR runs/ · git v1=99a568d · 协议 NeRV 150ep+剪枝40%+8bit量化+算术编码

## Slide 7
RESULTS · RD
bunny RD 曲线: 多 clip 曲线整体右移且下移
Chart: 
| S | M | L
base | 29.37 | 32.54 | 36.3
A1 多尺度 | 29.82 | 32.2 | 34.81
多clip I/P | 24.92 | 27.41 | 30.09
bpp 近似: S≈0.104, M≈0.205, L≈0.407 (多clip: 0.224/0.435/0.862)
多 clip 在每个码率点上都是 "更差且更贵"; 单模型配置在 S 档能超过基线, 大模型档被多尺度均分损失拖累 (v2 已改为加权退火).
数据: MyINR runs/ · git v1=99a568d · 协议 NeRV 150ep+剪枝40%+8bit量化+算术编码

## Slide 8
DIAGNOSTICS
诊断实验: 机理的定量证据
步数饥饿 (bunny clip0, 同架构)
Chart: 
| 150 ep | 450 ep (步数对齐) | 整段基线 150 ep
PSNR | 25.59 | 29.69 | 29.37
模块隔离 (40 ep 短训, clip0)
配置 | PSNR | 判读
多尺度基准 | 24.07 | 收敛最快
+FFT / +光流 / +HFB | 23.4~23.5 | 短训无害
+TCL (λ=0.05) | 19.88 | 量级失衡 (修复后 23.16)
+帧权重[0.5,2.0]损失 | 16.62 | 低权重帧饿死
TCL 门控: 远帧相似度 | 0.945 | >0.75 → 单场景应关闭
量化工程: 逐通道 minmax → 对称零对齐, 7.18 → 4.69 bits/param; 算术编码距熵 ≤0.3%
数据: MyINR runs/ · git v1=99a568d · 协议 NeRV 150ep+剪枝40%+8bit量化+算术编码

## Slide 9
FAILURE 1/3
步数饥饿: epoch 是随 clip 长度缩放的单位
一步梯度属于模型, 不属于帧: 整段基线花在前 41 帧上的步数同样约 6k(每帧更新次数与 clip 完全一致); 差距在模型级 —— clip 模型整体只有 6k 次参数更新, 基线模型 20k 次, 下降预算被压缩 3.3 倍.
25.59 → 29.69 dB
同口径排除实验: 纯基线协议单训 clip0(每帧更新次数相同)仍低 2.4 dB → 差距在模型步数预算, 非帧级饥饿
v2 修复 (P5): 每 clip epoch = 基准 epoch × 全视频前向量 / clip 前向量 (上限 400), 训练结束即步数对齐
数据: MyINR runs/ · git v1=99a568d · 协议 NeRV 150ep+剪枝40%+8bit量化+算术编码

## Slide 10
FAILURE 2/3 & 3/3
P-model 复合伤害 + 目标函数级冲突
机理二: P-model 的五重伤害
D-init 锚定旧内容 (UAR-NVC 消融中最差变体), 微调先遗忘再学习
delta-L1 正则持续把权重拉回旧模型
训练结束瞬间硬删 75% 差分, 无恢复期 (I 有渐进剪枝+恢复, P 没有)
6bit 量化噪声叠加; 步数仍只有 I 的一半
机理三: 切分目标与差分编码互斥
场景切分 = 最大化段间不连续; 权重差编码 = 需要段间最连续
失去跨段共享: bunny 三段同一只兔子, 单模型编码一次共享, 分段各学三遍
难段失去兜底: jockey 快速运动 P-model 崩至 21 dB, 帧均值被拖垮
21-22 dB
jockey P-model
-4 dB
beauty 均匀劣化
×2.1
码率
数据: MyINR runs/ · git v1=99a568d · 协议 NeRV 150ep+剪枝40%+8bit量化+算术编码

## Slide 11
WHY AUX LOSSES FAIL
辅助损失为何全线负贡献
1
梯度比失衡
辅助项量级恒定, 重建梯度随收敛衰减 → 末段辅助/重建梯度比放大数倍, 终点偏离 MSE 最优
2
TCL 结构性反向
InfoNCE 要求远帧可区分, 但固定机位远帧内容本就相似 (实测 0.945) → 梯度与保真度冲突
3
HFB 放大噪声
收敛期残差以噪声为主, 把残差高通加回目标 = 训练网络逼近放大后的噪声
4
代理弱化
无网络环境: RAFT→金字塔 LK (bunny 光流均值仅 0.25px), ResNet→AlexNet; 收益最大的模块退化最重
v2 修复 (P4): 辅助损失末 30% 退火至零; HFB 80% 后关闭; TCL 按内容门控
数据: MyINR runs/ · git v1=99a568d · 协议 NeRV 150ep+剪枝40%+8bit量化+算术编码

## Slide 12
ENGINEERING
影响结论的工程 bug 与修复 (已入 git 历史)
问题 | 后果 | 修复
渐进剪枝按全局保留率连乘 | 实际剪到 84% 零点, 基线损失 2.7 dB | 每步保留 keep^(1/n)
逐通道量化把零打散 | 掩码熵编码失效 7.18 bits/param | 对称量化零对齐 → 4.69
整段视频驻留内存评估 | 并发触发系统 OOM, 批任务被杀 | 流式评估 + 显存闸门
BD-rate 积分次序写反 | 符号反向 (省码率显示为正) | 对齐 JVET 口径
启动时 GPU 被占满 | 22 任务启动即 OOM 不重试 | 显存检查 + 跳过已完成
数据: MyINR runs/ · git v1=99a568d · 协议 NeRV 150ep+剪枝40%+8bit量化+算术编码

## Slide 13
BENCHMARK AGAINST UAR-NVC
为什么 UAR-NVC 的 I/P 分野能成立
维度 | UAR-NVC (TCSVT'25) | v1 实现
切分 | 固定短 GOP (6/30/120 帧), 相邻高度相似 | 场景切分 (~100-200帧), 段间剧变
组结构 | GOM 每 m=5 个 GOP 重出 I | I + 5P 一条链到底
初始化 | II 插值 (消融最优) | D-init 直接复制 (其消融最差)
率约束 | RQEC 残差熵进损失 | 事后 L1 + 阈值
训练量 | I 1.5-3k / P 1-2k epoch | 150 / 100 epoch
结果 | UVG 最高 -65% (vs base, GOP120) | bunny +604%
结论: I/P 在参数域成立的前提是 "短 GOP + 自适应插值初始化 + 熵约束训练" —— 三者 v2 全部采纳.
数据: MyINR runs/ · git v1=99a568d · 协议 NeRV 150ep+剪枝40%+8bit量化+算术编码

## Slide 14
V2
改进策略 P0-P6 (git 分支 v2 = 54576a7, 已冒烟通过)
P0
GOP/GOM 解耦: 固定短 GOP + 每 m 个一个 I; 场景切换仅重置 I 锚点
P1
RQEC-lite: 训练损失加 Laplace 熵率项, 率失真联合
P2
II 初始化: ε 按相邻 GOP 帧间 MSE 自适应混合随机初始化
P3
多尺度加权退火: 中间尺度 0.3, 60% 后退火至 0
P4
辅助损失退火 + TCL 静态场景门控 (bunny 0.945 → 自动关闭)
P5
步数对齐 + 差分先阈值后恢复 (85% 处阈值化, 带掩码恢复 15%)
P6
逐张量位深选择: 相对误差 ≤5% 约束下 4-8bit 自适应
更正采纳: 资源采样
采样 ∝ 残差 EMA
概率下限 0.3× 均匀 + 末段退火
单元测试: 采样比 9.78× 对应难度比 10×, 零饿死; 损失保持纯重建
v2 重跑队列 (GPU 空闲自动触发):
bunny S/M/L + 4 个归因消融 + beauty 抽查
数据: MyINR runs/ · git v1=99a568d · 协议 NeRV 150ep+剪枝40%+8bit量化+算术编码

## Slide 15
状态与后续
进行中
UVG 缺失 33 任务重排队列 (调度器已加显存闸门)
自动触发
v1 全部完成 → 合并 v2 → 8 个重跑任务 (bunny×7 + beauty×1)
然后
终版 BD-rate 总表 + 本报告与 PPT 刷新 (A2_M / UVG 补齐, 仅 v1 数据)
更远期
逐层可学习高斯熵模型 + QAT (P6 完整版); UAR 式每 GOP 小模型体系
MyINR · 2026-09